## Slide 1
Oscar Ignacio Botero H.
OPERACIONES BINARIAS BÁSICAS
Tecnología Electrónica

## Slide 2: OPERACIONES BINARIAS BÁSICAS
La técnica que se utiliza en el sistema decimal para la suma, la resta, la multiplicación y la división, también se utilizan para los sistemas binarios.
Estas operaciones se usan con frecuencia en los sistemas digitales tales como computadores y equipos de comunicación.

## Slide 3: SUMA
La suma se realiza bit a bit entre columnas de derecha a izquierda, verificando si existe un acarreo (carry).
El acarreo (carry) es un bit extra que se genera a partir de la suma de 1 + 1, este bit de acarreo se asigna a la columna izquierda siguiente a la que generó el acarreo.
En la tabla siguiente se muestra bajo qué condiciones se presenta un acarreo.
Operación Binaria | Acarreo
0 + 0 = 0 | 0
0 + 1 = 1 | 0
1 + 0 = 1 | 0
1 + 1 = 0 | 1 (carry)
+

## Slide 4: SUMA …cont
En la primera columna de la derecha, el número 1+1=0 con acarreo 1. Ese bit de acarreo se pasa a la siguiente columna de la izquierda para sumarlo, por lo tanto queda 1+0=1 y 1+1=0 con acarreo 1. Este bit de acarreo pasa a la siguiente columna de la izquierda, pero en esta ocasión no tiene que sumarse con ningún bit por lo tanto pasa hasta el resultado.

## Slide 5: SUMA …cont
1
0
0
0
1
0
+
1
1
0
4
2
+
6
1
0
1
0
1
1
+
1
1
0
1
0
1
carry
0
5
3
+
8
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
+
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
carry
0
2
5
1
5
+
4
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
+
1
1
1
carry
1
1
1
1
0
0
4
6
1
4
+
6
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
+
1
1
1
1
1
1
carry
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
7
3
2
7
9
+
4
5
2
Ejercicios para hacer en clase

## Slide 6: RESTA
La mayoría de los circuitos restadores de números binarios no realizan la resta de forma directa.
La resta es una suma con el signo cambiado del sustraendo.
El signo de un número binario positivo o negativo se cambia tomando su complemento 2.
Para restar dos números, se obtiene el complemento 2 del sustraendo y se le suma al minuendo, con las reglas normales de la suma.
El desborde es un bit que se genera al final de los acarreos de la operación (al lado izquierdo) que se debe descartar.
−

## Slide 7: RESTA …cont
Complemento 2
0
1
1
1
1
1
0
1
+
Minuendo
0
1
1
1
Sustraendo
0
0
1
1
–
Diferencia
1
1
0
1
1
1
0
Acarreo
1
0
7
–
3
=
+4
+ 4
Complemento 2
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
+
Minuendo
1
1
0
1
0
Sustraendo
1
0
0
1
1
–
Diferencia
1
1
0
Acarreo
1
0
1
1
1
26
–
19
=
+7
+ 7
Minuendo
1
1
1
1
1
Sustraendo
1
0
0
1
1
–
Diferencia
Acarreo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Complemento 2
0
1
1
0
1
+
1
0
1
1
0
0
31
–
19
=
+12
+12
Ejercicio para hacer en clase

## Slide 8: RESTA …cont
Operación: 110100101 – 011101000
Complemento 2 del sustraendo: 100011000
Minuendo + nuevo sustraendo: 010111101
Operación: 100111 – 111001 (minuendo < sustraendo = resultado negativo)
Complemento 2 del sustraendo: 000111
Minuendo + nuevo sustraendo: 101110 (Resultado negativo)
Debido a que el resultado es de valor negativo; entonces, se saca el complemento a 2 para saber el resultado en valor positivo y así poder verificar la respuesta de la operación.
El complemento 2 del resultado negativo de 101110 es: 010010 (+18)
La conversión de binario a decimal del minuendo y el sustraendo es:
Minuendo: 39D
Sustraendo: – 57D
Operación: 39 – 57 = – 18D se verifica que la respuesta es correcta.

## Slide 9: RESTA …cont
0
1
0
0
Complemento 2
1
0
1
0
+
Minuendo
0
1
0
0
Sustraendo
0
1
1
0
–
Diferencia
1
1
1
0
4
–
6
=
–
2
–
2
Complemento 2
0
0
1
0
+ 2
0
1
1
1
Complemento 2
0
0
1
0
+
Minuendo
0
1
1
1
Sustraendo
1
1
1
0
–
Diferencia
1
1
0
Acarreo
1
0
1
7
–
14
=
–
7
–
7
Complemento 2
0
1
1
1
+ 7

## Slide 10: RESTA …cont
Ejercicios para hacer en clase
Minuendo
1
0
0
1
1
Sustraendo
1
1
1
1
1
–
Diferencia
Acarreo
1
1
1
0
0
1
1
Complemento 2
0
0
0
0
1
+
1
0
1
0
0
19
–
31
=
–
12
–
12
Complemento 2
0
1
1
0
0
+ 12
Minuendo
1
0
0
1
0
Sustraendo
1
1
1
0
1
–
Diferencia
Acarreo
1
1
0
0
1
0
Complemento 2
0
0
0
1
1
+
1
0
1
0
1
18
–
29
=
–
11
–
11
Complemento 2
0
1
0
1
1
+ 11

## Slide 11: MULTIPLICACIÓN
La multiplicación de números binarios se realiza de forma similar a la multiplicación de números decimales, salvo que la suma de los productos parciales se realiza en binario.
X
0
0
0
0
13
10
x
130
Multiplicando
1
1
0
1
1
0
1
0
x
Multiplicador
Producto
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1
+
1
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
=
130

## Slide 12: MULTIPLICACIÓN … cont
0
0
0
0
0
22
10
x
220
1
0
1
1
0
Multiplicando
1
0
1
0
x
Multiplicador
Producto
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
+
1
1
1
0
1
1
1
0
0
=
220
Ejercicios para hacer en clase
86
11
x
946
1
0
1
0
1
1
0
Multiplicando
1
0
1
1
x
Multiplicador
Producto
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
+
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
=
946
1
1
1
1
1
0
1
1
x
15
11
x
165
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
0
1
=
165

## Slide 13: DIVISIÓN
Se realiza de forma similar a la de los números decimales, salvo que las multiplicaciones y restas internas al proceso de la división se hacen en binario.
−
Dividendo
Divisor
Residuo
Cociente
1
1
0
0
1
1
0
1
1
0
1
–
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
–
0
0
0
25
5
0
5

## Slide 14: DIVISIÓN …cont
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
–
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
–
0
0
1
1
42
3
0
14
1
1
–
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
–
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
50
6
2
8
Ejercicios para hacer en clase
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
19
2
1
9
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
47
4
3
11

## Slide 15
GRACIAS